Дровяная

отопительно-варочная  печь

«ARCTIC»

ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием печи

ВНИМАТЕЛЬНО

изучите данное руководство!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение 	2

Конструкция и технические характеристики  печи 	3

Монтаж печи и дымохода 	4

Эксплуатация печи 	6

Указания по противопожарной охране и требованиям

безопасности 	7

Транспортировка, хранение и утилизация 	8

Комплект поставки 	8

Гарантийные обязательства 	8

# НАЗНАЧЕНИЕ

Дровяная отопительно-варочная печь предназначена для:

- обогрева  бытовых и хозяйственных  помещений до 50м3;

- разогрева и приготовления пищи;

- идеально подходит для использования в приусадебных и садовых хозяйствах, в том числе для обогрева теплиц.

Печь относится к нагревательным устройствам типа «буржуйка», работающим на твердом топливе (сухие дрова, евро дрова). Запрещается устанавливать печь в промышленных помещениях категорий А, Б, В, а также в гаражах и других помещениях с наличием горюче-смазочных материалов, по взрывопожарной безопасности  в соответствии с НПБ 105-95.

# КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧИ

Рис.1.  Общий вид печи

Таблица 1.  Техническая характеристика печи

| Объем отапливаемого помещения, м3 | До 50 |
| --- | --- |
| Габариты (ширина х глубина х высота), мм | 300х507х600 |
| Мощность тепловая, кВт | 4 |
| Объем камеры сгорания, л | 35 |
| Макс. масса загрузки топлива, кг | 5 |
| Проем топочной дверцы, мм | 160х220 |
| Суммарная площадь поверхностей нагрева, м2 | 0,6 |
| Диаметр дымохода, мм | 115 |
| Рекомендуемая высота дымохода, м | 2-5 |
| Масса, кг | 26 |

# Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид  печи, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

# МОНТАЖ ПЕЧИ И ДЫМОХОДА

Сооружению дымохода должно уделяться повышенное внимание, от правильности его установки зависит эффективность работы печи, а также безопасность пользователя.

Установка печи и монтаж дымовой трубы должен проводиться в соответствии со СНиП 41-01-2008 и осуществляться квалифицированными специалистами.             Для обеспечения безопасной и нормальной работы печи, необходимо соблюдать следующее:

Пол, на который ставится печь, должен быть ровным и горизонтальным, изготовленным из негорючих материалов, под дверкой камеры сгорания должен быть установлен металлический лист 700х500мм.

Рекомендуется  установить несгораемые экраны по контуру печи с зазором 20-30мм от стенок печи (вдоль боковых и задней стенок). На примере, рис.2, экраны и пол выполнены из кирпича.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.

Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком — не менее 1,2 м.

Высота дымовой трубы над коньком кровли не менее 0,5 м.

При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов установить в трубу искроуловитель из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5 мм.

Производитель рекомендует использовать модульные  одностенные и двустенные с термоизоляцией (сэндвич) дымовые трубы из нержавеющей стали Ø115 мм.  Пример монтажа дымоходной трубы см. рис.2.

Для регулирования силы тяги в дымоходе, и соответственно режима горения печи, необходимо на  патрубок дымохода печи установить шибер. Предпочтительная марка стали шибера AISI  310S,  выдерживающая температуру нагрева до 8000С.

Выполнять неразборные соединения печи с дымоходом КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Рис.2 Установка печи

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

Ввод в эксплуатацию

Перед первым протапливанием печи убедитесь, что монтаж печи,  дымохода и защитных противопожарных конструкций произведен в строгом соответствии с требованиями, изложенными в настоящей инструкции.

При первом протапливании печи  легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали выделяют дым и запах, которые в дальнейшем не выделяются.

Поэтому первое протапливание  произведите при полностью открытых дверях и окнах или вне помещения, продолжительностью не менее 1 часа, при этом не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания печи.

Убедитесь в нормальной работе  всех элементов печи и защитных конструкций.

После первого протапливания  проветрите помещение.

Растопка печи

Перед растопкой  печи необходимо сделать следующее:

- Открыть дверку загрузочного окна и проверить тягу.

- Освободить зольный ящик  печи от  накопившейся золы

- Уложить топливо и растопочный материал, зажечь его и закрыть  дверку топки.

- Выдвинуть на 15-20мм зольный ящик,  и поворотом шиберной заслонкой дымовой трубы  установить желаемую  мощность печи.

- Закладку топлива в процессе горения  выполнять при полностью открытом шибере и с задвинутым зольным ящиком.

Режимы эксплуатации

Горение топлива в печи возможно в следующих  основных режимах:

- Интенсивный режим горения – при выдвинутом на 10-20мм зольным ящиком и открытом шибере  дымохода, для быстрого розжига и ускоренного нагрева помещения. По мере усиления горения дров, заслонку шибера следует постепенно прикрывать, тем самым устраняется перегрев печи.

- Режим спокойного горения – зольный ящик задвинут, а заслонка шибера устанавливается  300 – 600, (определяется опытным путем).

Независимо от режима горения, необходимо добиваться чистого  сгорания топлива в печи, которое можно определить по дымовым газам, выходящим из трубы.

# УКАЗАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ И ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте перегрева печи. Перегрев частей корпуса ведет к сокращению срока службы печи. Температура окружающих горючих материалов при работе печи не должна превышать 500С

При закладке  дров в горящую  топку необходимо полностью открыть шибер дымовой трубы и медленно приоткрыть дверку, тем самым выполнив продувку топливника.

При открытии (закрытии) дверки, а также при закладке дров, необходимо пользоваться рукавицами.

Чистку дымохода  рекомендуется проводить не реже одного раза в год.         При сильном засорении дымохода рекомендуется осуществить его разборку.

Перед началом отопительного сезона печь должна быть проверена и отремонтирована. Неисправная печь к эксплуатации не допускается.

При эксплуатации печи запрещается

- пользоваться печью при отсутствии тяги;

- растапливать печь легковоспламеняющимися жидкостями и топливом с повышенной теплотой сгорания;

- топить печь с открытой топочной дверцей;

- сжигать в печи мусор, пластиковые пакеты;

- оставлять без присмотра топящуюся печь, а также поручать надзор за ней малолетним детям;

- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям печи голыми руками или другими открытыми частями тела;

- удалять сажу из дымохода путем выжигания;

- удалять золу и угли из неостывшей печи;

- располагать сгораемые материалы ближе 0,5 м к поверхности печи.

- сушить одежду и сгораемые предметы на  печи;

- ставить горючие материалы и предметы на печь или в непосредственной его близости;

- перегревать печь, топить углем или торфом;

- заливать огонь водой

- самостоятельно вносить изменения в конструкцию печи использовать её не по назначению.

# ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

# Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза и защиту от атмосферных осадков. Во избежание механических повреждений  перевозку изделий необходимо производить только в фирменной упаковке.

# Хранение печи производится в сухом помещении, в заводской упаковке, в вертикальном положении и  в два яруса.

# Утилизация отработавшего изделия происходит путем сдачи в металлолом.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Дровяная отопительная печь   «ARCTIC» 	1шт.

Патрубок (к трубе 115мм) 	1 шт.

Дверка с осями 	1 шт.

Зольная  решетка 	1 шт.

Зольный ящик 	1 шт.

Конфорка (чугун) из 2-х элементов	1 шт.

Инструкция по монтажу и эксплуатации 	1 экз.

Упаковка 	1 шт.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации печи, при условии соблюдения потребителем требований данной инструкции, 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

При отсутствии отметки о продаже в паспорте изделия, началом отсчета гарантийного срока считается дата изготовления.

При утере данной инструкции потребитель лишается права на гарантийный ремонт печи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дровяная отопительная печь «ARCTIC»   изготовлена в соответствие с требованиями государственных стандартов, и действующей технической документации, соответствует ТУ 4858-002-63923993-2011 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » ___________ 20___ г.                                  М. П.

организации  производителя

ОТК  изготовителя  __________________     __________________________                                	                          подпись                                        расшифровка подписи

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « ____ » ______ _____ 20____ г.                               М. П.

торгующей организации

ООО «БЗМК «БЕРМАШ»

623721, Свердловская обл., гор. Березовский,

пос. Монетный, ул. Пушкина 1а

тел./ф (34369)34166, тел. (34369)34936

www.viraros.ru